# АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2013                                                                                              №   112

Об утверждении схем водоснабжения

и водоотведения  Новосельского сельского

поселения Смоленского района Смоленской области

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», проектом Постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию», Администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения  Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава муниципального образования

Новосельского сельского поселения                                        И.Л. Абрамкина

Смоленского района Смоленской области

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Администрации

Новосельского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

от 13.12.13 № 112

Схема водоснабжения

Новосельского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

2013г.

Содержание

Введение	3

Паспорт схемы	5

Глава 1. Схема водоснабжения	7

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	7

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	7

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	8

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	11

1.2 Существующие балансы водопотребления	11

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	12

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	16

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	21

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	22

# Введение

Схема водоснабжения Новосельского сельского поселения на период до 2023 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой муниципального образования Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

- муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2013-2014 годы»;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» ;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Новосельском сельском поселении Смоленского района Смоленской области.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- насосные станции.

Схема водоснабжения включает в себя:

–	паспорт схемы;

–	пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Новосельского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

–	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

–	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

–	обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по срокам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

–	основные финансовые показатели схемы.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава муниципального образования Новоселького сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Смоленская область, Смоленский район, Новосельское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы водоснабжения являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г. ;

-	минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, при повышении качества оказания услуг сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция и модернизация существующих водозаборных узлов и установка водопроводно-очистных станций (ВОС);

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Новосельского сельского поселения в целом;

- 	реконструкция существующих сетей магистральных водопроводов;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема водоснабжения Новосельского сельского поселения Смоленского района Смоленской области разработана на 2013-2023г.

- перекладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство новых водопроводных систем;

- консервирование скважин;

- реконструкция водонапорных башен;

- реконструкция существующих водозаборных узлов (ВЗУ);

- установка ВОС;

- реконструкция магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Уменьшение утечек и неучтенного расхода воды.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Новосельское сельское поселение расположено к северу от г. Смоленск, в центральной части Смоленского района. Общая площадь составляет 239,94 км². По территории поселения имеются следующие реки: Удра, Каспля, Жереспея.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

-	централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

-	децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

В состав Новосельского сельского поселения входят следующие 32 населённых пункта с количеством населения и нецентрализованными источниками водоснабжения :

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число постоянных хозяйств (2013 г.) | Количество населения (2013 г.) | Количество шахтных колодцев (муницип.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агапоново | 47 | 128 | 9 |
| 2 | Аболонье | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Афоньки | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Абраменки | 4 | 7 | 1 |
| 5 | Анастасьино | - | - | - |
| 6 | Бор | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Белодедово | 2 | 10 | 1 |
| 8 | Борисовщина | 7 | 9 | 3 |
| 9 | Борисовка | - | - | - |
| 10 | Банный Остров | 4 | 14 | 1 |
| 11 | Бабни | 34 | 83 | 4 |
| 12 | Большая Дубровка | 28 | 91 | 1 |
| 13 | Малая Дубровка | 32 | 112 | 3 |
| 14 | Верховье | 157 | 406 | 7 |
| 15 | Гряда | 6 | 18 | 2 |
| 16 | Дебрицы | 1 | 1 | - |
| 17 | Жорновка | 4 | 5 | - |
| 18 | Большое Загорье | 4 | 6 | 2 |
| 19 | Заозерье | - | - | - |
| 20 | Кислые | 2 | 2 | - |
| 21 | Молодая | 2 | 4 | - |
| 22 | Мамленки | - | - | 1 |
| 23 | Каменка | - | - | 1 |
| 24 | Новосельский | 75 | 200 | 7 |
| 25 | Остье | 3 | 4 | - |
| 26 | Петрово | 2 | 3 | 1 |
| 27 | Пындино | 20 | 47 | 3 |
| 28 | Тепенино | - | - | - |
| 29 | Усовщина | - | - | - |
| 30 | Хлусы | 7 | 14 | 1 |
| 31 | Щеголево | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Язвище | 21 | 54 | 2 |

Итого общая численность населения на 01.01.2013г. составляет 1223 человек.

Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют дер. Верховье, дер. Агапоново, дер. Новосельский и дер. М. Дубровка (в настоящий момент сеть является бесхозяйной), водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от шахтных колодцев.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды. Для добычи воды используются в основном  глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок.

Водоснабжение д. Верховье осуществляется от насосной станции производительностью 26 м3/час (резерв – 26 м3/час) с помощь насоса марки ЭЦВ 8-25-110 (резерв – ЭЦВ 8-25-110). Забор воды осуществляется из артезианских скважин глубиной 85 м. – основная и 71 м. – резервная. Рабочее давление в системе водоснабжения поддерживается с помощью преобразователя частоты марки MFC311-11. Водопроводная сеть выполнена в основном из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, 63 мм. общей протяженностью 7815 м.

Источником водоснабжения дер. Агапоново является артезианская скважина № 3655 с водонапорной башней 1992 года постройки. Глубина скважины – 70 м., насосная станция производительностью – 10 м3/час (насос ЭЦВ 6-10-110). Рабочее давление поддерживается с помощью частотного преобразователя, установленного в 2010 году, в связи с чем, функционирующая водонапорная башня высотой 14,6 м. с емкостью объемом 50 м3, переведена в резерв. Протяженность водопроводной сети составляет – 1400 м.

На территории д. Новосельский расположена площадка водопроводных сооружений 1974 года постройки в составе артезианской скважины № 1468 глубиной заложения 85 м., насосной станции производительностью 16 м3/час и водонапорной башни высотой 15 м., объемом 15 м3. Общая протяжённость сетей водоснабжения д. Новосельский – 1600 м.

Система водоснабжения  дер. М. Дубровка в настоящий момент является бесхозяйной. Проводятся мероприятия по определению конструктивных особенностей системы и документальному оформлению. Протяженность водопроводной сети составляет 2500 м.

Износ существующих сетей составляет 80% по состоянию на 01.01.2013г. Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более 30 процентов.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, м³/час / объем м3 | Глубина/высота, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ д. Верховье | Арт. скважина | 2010 | 26 | 85 | 30 |
|  |  | Арт. Скважина (резерв) | 2010 | 26 | 71 | 30 |
|  |  | Нас. станция | 2010 | 25 | 85 | 30 |
|  |  | Нас. станция (резерв) | 2010 | 25 | 71 | 30 |
|  |  | Преобразователь частоты MFC311-11 | 2010 | - | - | - |
|  |  | Водонапорная башня (резерв) | 1986 | 15 | 15 | 30 |
| 2 | ВЗУ д. Агапоново | Арт. скважина | 1992 | 15 | 70 | 30 |
|  |  | Нас. станция | 1992 | 10 | 70 | 30 |
|  |  | Преобразователь частоты | 2010 | - | - | - |
|  |  | Водонапорная башня (резерв) | 1992 | 50 | 14,6 | 30 |
| 3 | ВЗУ д. Новосельский | Арт. скважина | 1974 | 20 | 85 | 30 |
|  |  | Нас. станция | 1974 | 16 | 85 | 30 |
|  |  | Водонапорная башня | 1974 | 15 | 15 | - |
| 4 | ВЗУ д. М.Дубровка | Арт. скважина | н/у | - | - | - |
|  |  | Нас. станция | н/у | - | - | - |
|  |  | Преобразователь частоты | н/у | - | - | - |
|  |  | Водонапорная башня | н/у | 15 | 15 | - |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/час | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | ВЗУ д. Верховье | Преобразователь частоты | ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 11 | - |
|  |  |  | ЭЦВ 8-25-110 (резерв) | 25 | 110 | 11 | - |
| 2 | ВЗУ д. Агапоново | 1 шт. V=50м³ | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | - |
| 3 | ВЗУ д. Новосельский | 1 шт. V=15м3 | ЭЦВ 6-16-80 | 16 | 80 | 3 | - |
| 4 | ВЗУ д. М.Дубровка | 1 шт. V=15м3 | ЭЦВ 6 | - | - | - | Бесхозяйный объект |

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, радиус которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, пластиковых трубопроводов диаметром от 32 до 300 мм общей протяжённостью 13 315 м.

Данные лабораторных анализов качества воды

Исследования воды произведены не во всех населенных пунктах. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Новосельского сельского поселения.

- Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- Водопроводная сеть на территории Новосельского сельского поселения проложенная до 2001 года находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более 30 процентов.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие в ряде населенных пунктов источников централизованного водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Таблица водопотребления по Новосельскому сельскому поселению на 2013г.*

Таблица 3.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. л/сут | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д. Агапоново |
| Существующее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды (внутр.) | чел | 73 | 60 | 4,38 | 1,599 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 55 | 30 | 1,65 | 0,602 |
|  | Неучтённые расходы | % | 30 | - | 1,81 | 0,660 |
|  | Полив | чел | 128 | 25 | 3,20 | 0,384 |
|  | Итого: |  | 128 |  | 11,04 | 3,245 |
| д. М. Дубровка |
| Существующее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 112 | 30 | 3,36 | 1,226 |
|  | Неучтённые расходы | % | 30 | - | 1,01 | 0,368 |
|  | Полив | чел | 112 | 25 | 2,80 | 0,336 |
|  | Итого: |  | 112 |  | 7,17 | 1,930 |
| д. Верховье |
| Существующее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды (внутр.) | чел | 224 | 60 | 13,44 | 4,906 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 182 | 30 | 5,46 | 1,993 |
|  | Неучтённые расходы | % | 30 | - | 5,67 | 2,070 |
|  | Полив | чел | 406 | 25 | 10,15 | 1,218 |
|  | Итого: |  | 406 |  | 34,72 | 10,187 |
| д. Новосельский |
| Существующее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды (внутр.) | чел | 110 | 60 | 6,6 | 2,409 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 90 | 30 | 2,7 | 0,986 |
|  | Неучтённые расходы | % | 30 | - | 2,79 | 1,019 |
|  | Полив | чел | 200 | 25 | 5 | 0,60 |
|  | Итого: |  | 200 |  | 17,09 | 5,014 |
|  | Всего |  | 846 |  | 70,02 | 20,376 |
| *1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политики от 21.09.2012 № 122. 4. Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22 августа 2012 г. N 35 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек на территории Смоленской области. |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации схемы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Новосельского сельского поселения для 100%-го подключения потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Новосельского сельского поселения приведены  в таблице 5.

Таблица №5.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Предполагаемое число хозяйств на 2023 г. | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. |
|  |  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | Агапоново | 47 | 97 | 128 | 50 | 178 |
| 2 | Аболонье | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Афоньки | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Абраменки | 4 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | Анастасьино | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | Бор | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Белодедово | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 8 | Борисовщина | 7 | 7 | 9 | 0 | 9 |
| 9 | Борисовка | - | - | - | - | - |
| 10 | Банный Остров | 4 | 4 | 14 | 0 | 14 |
| 11 | Бабни | 34 | 39 | 83 | 5 | 88 |
| 12 | Большая Дубровка | 28 | 31 | 91 | 3 | 94 |
| 13 | Малая Дубровка | 32 | 35 | 112 | 3 | 115 |
| 14 | Верховье | 157 | 167 | 406 | 14 | 420 |
| 15 | Гряда | 6 | 6 | 18 | 0 | 18 |
| 16 | Дебрицы | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Жорновка | 4 | 44 | 5 | 45 | 50 |
| 18 | Большое Загорье | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | Заозерье | - | - | - | - | - |
| 20 | Кислые | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Молодая | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Мамленки | - | - | - | - | - |
| 23 | Каменка | - | - | - | - | - |
| 24 | Новосельский | 75 | 85 | 200 | 10 | 210 |
| 25 | Остье | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 26 | Петрово | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Пындино | 20 | 23 | 47 | 3 | 50 |
| 28 | Тепенино | - | - | - | - | - |
| 29 | Усовщина | - | - | - | - | - |
| 30 | Хлусы | 7 | 17 | 14 | 10 | 24 |
| 31 | Щеголево | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Язвище | 21 | 26 | 54 | 5 | 59 |

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит

от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Уровень утечек и неучтенного расхода воды по окончанию мероприятий схемы в 2023 году должен составить 20 %, что составляет 8,93 м3/сутки или 3 261 м3/год против 13,40 м3/сутки или 4 892 м3/год. Учитывая то, что экономически обоснованный тариф для Новосельского сельского поселения на водоснабжение составляет 29,56 рублей за 1 м3, экономия на уменьшении утечек и неучтенного расхода воды равна 48 212 рублей в год.

Благоустройство жилой застройки для Новосельского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2023 года оборудуется внутренними системами водоснабжения, нецентрализованной канализацией;

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий», а также с Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политики от 21.09.2012 № 122 и Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22 августа 2012 г. N 35 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек на территории Смоленской области" приняты следующие нормы:

60 л/сут. – среднесуточная норма водопотребления на человека из внутридомовых систем принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и Постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политики от 21.09.2012 № 122;

30 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека из водоразборных колонок принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и Постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политики от 21.09.2012 № 122;

25 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и Постановлению Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22 августа 2012 г. N 35 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек на территории Смоленской области".

Таблица суммарного водопотребления по Новосельскому сельскому поселению на период с 2013 по 2023гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2023г. | Хоз-питьевые нужды (внутр.) | чел | 521 | 60 | 31,26 | 11,410 | 40,64 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 447 | 30 | 13,41 | 4,895 | 17,43 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 8,93 | 3,261 | 11,61 |
|  | Полив | чел | 968 | 25 | 24,20 | 2,904 | 31,46 |
|  | Итого: | чел | 968 | - | 77,80 | 22,470 | 101,14 |

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

Таблица суммарного водопотребления по Новосельскому сельскому поселению на период с 2013 по 2023гг.

Таблица 6

| Расчетные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| д. Агапоново |
| до 2023г. | Хоз-питьевые нужды (внутр.) | чел | 123 | 60 | 7,38 | 2,694 | 9,59 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 55 | 30 | 1,65 | 0,602 | 2,15 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,81 | 0,659 | 3,35 |
|  | Полив | чел | 178 | 25 | 4,45 | 0,534 | 5,79 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,29 | 4,489 | 20,88 |
| д. М. Дубровка |
| до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 115 | 30 | 3,45 | 1,259 | 4,49 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,69 | 0,252 | 0,90 |
|  | Полив | чел | 115 | 25 | 2,88 | 0,345 | 3,74 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,02 | 1,856 | 9,13 |
| д. Верховье |
| до 2023г | Хоз-питьевые нужды (внутр.) | чел | 238 | 60 | 14,28 | 5,212 | 18,56 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 182 | 30 | 5,46 | 1,993 | 7,10 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,95 | 1,441 | 5,13 |
|  | Полив | чел | 420 | 25 | 10,50 | 1,26 | 13,65 |
|  | Итого: |  |  |  | 34,19 | 9,906 | 44,44 |
| д. Новосельский |
| до 2023г. | Хоз-питьевые нужды (внутр.) | чел | 120 | 60 | 7,20 | 2,628 | 9,36 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 90 | 30 | 2,7 | 0,986 | 3,51 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 1,98 | 0,723 | 2,57 |
|  | Полив | чел | 210 | 25 | 5,25 | 0,630 | 6,83 |
|  | Итого: |  |  |  | 17,38 | 4,967 | 22,27 |
| д. Жорновка |
| до 2023г. | Хоз-питьевые нужды (внутр.) | чел | 40 | 60 | 2,40 | 0,876 | 3,12 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 30 | 0,15 | 0,055 | 0,20 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 0,51 | 0,186 | 0,66 |
|  | Полив | чел | 45 | 25 | 1,13 | 0,136 | 1,47 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,19 | 1,253 | 5,45 |

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Реализация мероприятий схемы должны обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 100% населения Новосельского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности населения на расчетный срок представлен в таблице № 5.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения. Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Дер. Большая Дубровка.

Водоснабжение дер. Большая Дубровка предлагается осуществлять от тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода. Для гарантированного водоснабжения деревни предполагается устройство артезианской скважины, предназначенной для работы в постоянном режиме, с ожидаемой водоотдачей 10 м3/час. Магистральный водопровод предполагается в исполнении ПЭ труб Ø 90 мм. Для поддержания постоянного давления в системе, а также для экономии потребляемой электрической энергии предлагается установка частотного преобразователя.

При этом необходимо:

1. Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть установку станции водоподготовки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании. После очистки предусматривается резервуар чистой воды (РЧВ) ёмкостью равной 20 м3.

2. Подача воды из РЧВ в проектируемые сети хозяйственно-питьевого водопровода проектируемой застройки деревни предусматривается насосами с регулируемыми приводами.

Дер. Бабни.

Водоснабжение дер. Бабни предлагается осуществлять от кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопровода. Для гарантированного водоснабжения деревни предполагается устройство артезианской скважины, предназначенной для работы в постоянном режиме, с ожидаемой водоотдачей 10 м3/час. Магистральный водопровод предполагается в исполнении ПЭ труб Ø 90 мм. Для поддержания постоянного давления в системе, а также для экономии потребляемой электрической энергии предлагается установка частотного преобразователя.

При этом необходимо:

1. Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть установку станции водоподготовки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании. После очистки предусматривается резервуар чистой воды (РЧВ) ёмкостью равной 20 м3.

2. Подача воды из РЧВ в проектируемые сети хозяйственно-питьевого водопровода проектируемой застройки деревни предусматривается насосами с регулируемыми приводами.

Дер. Новосельский.

Водоснабжение дер. Новосельский предлагается осуществлять от тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода. В связи с увеличением числа подключаемых абонентов, а также с учетом изношенности действующей системы водоснабжения, для гарантированного водоснабжения деревни предполагается реконструкция существующей сети и ВЗУ. Для уменьшения стоимости обслуживания магистральный водовод предполагается в исполнении ПЭ труб Ø 90 мм. Для поддержания постоянного давления в системе, а также для экономии потребляемой электрической энергии предлагается установка частотного преобразователя. В качестве резервуара чистой воды планируется использовать существующую водонапорную башню.

При этом необходимо:

1. Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть установку станции водоподготовки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании. После очистки предусматривается РЧВ.

2. Подача воды из РЧВ в проектируемые сети хозяйственно-питьевого водопровода проектируемой застройки деревни предусматривается насосами с регулируемыми приводами.

Дер. Агапоново.

В настоящее время водоснабжение дер. Агапоново осуществляется от тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода. С учетом изношенности действующей системы водоснабжения, для гарантированного водоснабжения деревни предполагается реконструкция существующей сети и ВЗУ. Для уменьшения стоимости обслуживания магистральный водовод предполагается в исполнении ПЭ труб Ø 90 мм. При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть установку станции водоподготовки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

Дер. Малая Дубровка.

Водоснабжение дер. Агапоново предлагается осуществлять от бесхозяйной тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода. Администрацией Новосельского сельского поселения ведутся работы по регистрации данной системы и переводу ее в собственность поселения. В связи с увеличением числа подключаемых абонентов, а также с учетом изношенности действующей системы водоснабжения, для гарантированного водоснабжения деревни предполагается реконструкция существующей сети и ВЗУ. Для уменьшения стоимости обслуживания магистральный водовод предполагается в исполнении ПЭ труб Ø 90 мм. При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть установку станции водоподготовки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании.

Дер. Жорновка.

Водоснабжение дер. Жорновка предлагается осуществлять от кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопровода. Для гарантированного водоснабжения деревни предполагается устройство артезианской скважины, предназначенной для работы в постоянном режиме, с ожидаемой водоотдачей 10 м3/час. Магистральный водопровод предполагается в исполнении ПЭ труб Ø 80, 63 мм. Для поддержания постоянного давления в системе, а также для экономии потребляемой электрической энергии предлагается установка частотного преобразователя.

При этом необходимо:

1. Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть установку станции водоподготовки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектировании. После очистки предусматривается резервуар чистой воды (РЧВ) ёмкостью равной 20 м3.

2. Подача воды из РЧВ в проектируемые сети хозяйственно-питьевого водопровода проектируемой застройки деревни предусматривается насосами с регулируемыми приводами.

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2023г. За это время планируется реализация намеченных мероприятий:

- Бурение артезианской скважины в районе дер. Большая Дубровка.

- Проведение лабораторных исследований скважины в дер. Большая Дубровка, по результатам которых принимается решение об установке станции водоподготовки для соответствия добываемых ресурсов гигиеническим и санитарным нормам.

- Устройство площадки водопроводных сооружений в дер. Большая Дубровка с размещением на ней: резервуаров чистой воды емкостью 20 м3 и насосной станции производительностью 10 м3/час с установкой частотного преобразователя для экономичного использования ресурсов.

- Устройство кольцевой  сети объединённого хозяйственно-питьевого назначения Ø90мм в д. Большая Дубровка;

- Бурение артезианской скважины в районе деревни Бабни.

- Проведение лабораторных исследований скважины в дер. Большая Дубровка, по результатам которых принимается решение об установке станции водоподготовки для соответствия добываемых ресурсов гигиеническим и санитарным нормам.

- Устройство площадки водопроводных сооружений в дер. Бабни с размещением на ней: резервуаров чистой воды емкостью 20 м3 и насосной станции производительностью 10 м3/час с установкой частотного преобразователя для экономичного использования ресурсов.

- Устройство кольцевой  сети объединённого хозяйственно-питьевого назначения Ø90мм в д. Бабни.

- Реконструкция ВЗУ в д. Новосельский.

- Проведение лабораторных исследований скважины в дер. Новосельский, по результатам которых принимается решение об установке станции водоподготовки для соответствия добываемых ресурсов гигиеническим и санитарным нормам.

- Реконструкция водопроводной сети дер. Новоселький с перекладкой данной сети (используются ПЭ трубы)

- Реконструкция ВЗУ в д. Агапоново.

- Проведение лабораторных исследований скважины в дер. Агапоново, по результатам которых принимается решение об установке станции водоподготовки для соответствия добываемых ресурсов гигиеническим и санитарным нормам.

- Реконструкция водопроводной сети дер. Агапоново с перекладкой данной сети (используются ПЭ трубы).

- Реконструкция ВЗУ в д. Малая Дубровка.

- Проведение лабораторных исследований скважины в дер. Малая Дубровка, по результатам которых принимается решение об установке станции водоподготовки для соответствия добываемых ресурсов гигиеническим и санитарным нормам.

- Реконструкция водопроводной сети дер. Малая Дубровка с перекладкой данной сети (используются ПЭ трубы)

- Бурение артезианской скважины в районе дер. Жорновка.

- Проведение лабораторных исследований скважины в дер. Жорновка, по результатам которых принимается решение об установке станции водоподготовки для соответствия добываемых ресурсов гигиеническим и санитарным нормам.

- Устройство площадки водопроводных сооружений в дер. Жорновка с размещением на ней: резервуаров чистой воды емкостью 20 м3 и насосной станции производительностью 10 м3/час с установкой частотного преобразователя для экономичного использования ресурсов.

- Устройство кольцевой  сети объединённого хозяйственно-питьевого назначения Ø80, 63 мм в д. Жорновка;

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице № 7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

# Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2023г. Сроки плановых мероприятий указаны в таблице № 7.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ГОДАМ

Таблица 7.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Водоснабжение |
| 1. | д. Большая Дубровка |
| 1.1 | Артезианская скважина 10 м3/час | шт. | 1 |  | 2501,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 501,240 |
|  | Устройство площадки водопроводных сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Резервуар чистой воды (РЧВ) V=20м³ | шт. | 2 |  | 372,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,60 |
| 1.3 | Насосная станция | шт. | 1 |  | 2012,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 012,07 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ø90 | км | 1 |  | 2964,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 964,40 |
|  | Итого: |  |  |  | 7850,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 850,31 |
| 2 | д. Бабни |
| 2.1 | Артезианская скважина 10 м3/час | шт. | 1 |  |  |  | 2501,24 |  |  |  |  |  |  | 2 501,240 |
|  | Устройство площадки водопроводных сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Резервуар чистой воды (РЧВ) V=20м³ | шт. | 2 |  |  |  | 372,60 |  |  |  |  |  |  | 372,60 |
| 2.3 | Насосная станция | шт. | 1 |  |  |  | 2012,07 |  |  |  |  |  |  | 2 012,07 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ø90 | км | 3 |  |  |  | 8893,20 |  |  |  |  |  |  | 8 893, |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 13779,11 |  |  |  |  |  |  | 13 779,11 |
| 3 | д. Новосельский |
| 3.1 | Перекладка водопроводных сетей Ø50 на Ø63 | км | 1,35 |  |  |  |  | 4 616,54 |  |  |  |  |  | 4 616,54 |
| 4 | д. Агапоново |
| 4.1 | Перекладка водопроводных сетей Ø50 на Ø63 | км | 1 |  |  |  |  |  | 3419,66 |  |  |  |  | 3 419,66 |
| 5 | д. Малая Дубровка |
| 5.1 | Замена изношенных стальных труб на ПЭ Ø90 | км | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 7411 |  |  |  | 7 411 |
| 6 | д. Жорновка |
| 6.1 | Артезианская скважина 10 м3/час | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2501,24 |  | 2 501,240 |
|  | Устройство площадки водопроводных сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Резервуар чистой воды (РЧВ) V=20м³ | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,60 |  | 372,60 |
| 6.3 | Насосная станция | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012,07 |  | 2 012,07 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Ø90 | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3557,28 |  | 3 557,28 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8443,19 |  | 7 850,31 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 7850,31 |  | 13779,11 | 4616,54 | 3419,66 | 7411 |  | 8443,19 |  | 45 519,81 |

Приложение

д. Новосельский